LICEO JUAN RUSQUE PORTAL

“Comprometidos con la calidad, integralidad e inclusión…”

| SEMANA N°: 3 y 4 | ASIGNATURA: Física 8 básico |
| --- | --- |
| GUÍA DE APRENDIZAJE Profesor(a): Patricio Vásquez |
| Nombre Estudiante: | Curso: 8 básico |
| Unidad: Electricidad OA 8 Analizar las fuerzas eléctricas, considerando: Los tipos de electricidad. Los métodos de electrización (fricción, contacto e inducción). La planificación, conducción y evaluación de experimentos para evidenciar las interacciones eléctricas. La evaluación de los riesgos en la vida cotidiana y las posibles soluciones. |
| Objetivo de Aprendizaje: Comprender el concepto de fuerza circuito eléctrico . |

Según los siguientes conceptos que están mencionados conteste las preguntas.

Leer con mucha atención el texto para responder las preguntas

COMPONENTES ELÉCTRICOS BÁSICOS DE UN CIRCUITO

| CONCEPTO | EJEMPLO GRÁFICO | SÍMBOLO |
| --- | --- | --- |
| GENERADOR: Elemento que proporciona la energía eléctrica, es decir capaz de bombear o poner en movimiento las cargas eléctricas negativas cuando se cierre el circuito eléctrico. Como, por ejemplo, una pila, una batería o cualquier tipo de generador. | Pila |  |
|  | Batería |  |
| CONDUCTOR. Elemento que permite el paso de la electricidad. Son el camino por el cual circulan los electrones. Es la unión entre el generador y los demás operadores de control y resistencias. Ejemplo de buenos conductores de electricidad son todos los metales (plata, oro, cobre, aluminio...), los hilos y cables de metal. | Cable |  |

| RECEPTOR. Transforman la energía del circuito eléctrico en un trabajo útil. En estos ejemplos se muestran una ampolleta o bombilla, un zumbador o timbre y un motor eléctrico, con su respectiva representación gráfica en esquema. | Bombilla |  |
| --- | --- | --- |
|  | Timbre o zumbador |  |
|  | Motor Eléctrico |  |
| ELEMENTO PROTECTOR: También llamados elementos de control, pues controlan y gobiernan el sistema eléctrico. Se muestran dos ejemplos: FUSIBLE. Es un puente de un material conductor más fino que se funde cuando surge una intensidad elevada de forma imprevista cortándole el paso a la corriente. Protege de los incendios. INTERRUPTOR. Es un dispositivo de control que permite o impide el paso de la corriente eléctrica a través de un circuito, si éste está cerrado, y cuando no lo hace, está abierto. | Fusible |  |
|  | Interruptor | Interruptor abierto Interruptor cerrado |
|  | Pulsador |  |

TIPOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

| CIRCUITO SIMPLE Un circuito eléctrico simple consiste de tres elementos principales: una fuente de corriente de cableado y una carga eléctrica. La fuente de corriente provee energía, el cableado lleva la energía a la carga y esta usa la energía. La electricidad fluye en un lazo continuo desde la fuente a la carga ida y vuelta. |  |
| --- | --- |
| CIRCUITO EN SERIE Los elementos de un circuito están conectados en serie cuando se conectan uno a continuación del otro formando una cadena, de manera que la corriente que circula por un determinado elemento, sea la misma que circula por el resto. La tensión en los extremos del generador, será igual a la suma de todas las tensiones intermedias en los receptores. En caso de que uno de los receptores se estropee, se desconectan todos los demás. |  |

| CIRCUITO EN PARALELO Todos los elementos están conectados entre los mismos puntos y, por tanto, a todos ellos se les aplica la misma diferencia de potencial. La intensidad de corriente que sale del generador es igual a la suma de las intensidades que circulan por los receptores. En caso de que un receptor se estropee, a los demás receptores no les ocurre nada. |  |
| --- | --- |
| CIRCUITO MIXTO En un mismo circuito existen elementos conectados en serie y en paralelo. |  |

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LOS CIRCUITOS EN LA TECNOLOGÍA?

La electricidad es una de las principales formas de energía usadas en el mundo actual. Sin ella no existiría la iluminación conveniente, ni comunicaciones de radio y televisión, ni servicios telefónicos, y las personas tendrían que prescindir de aparatos eléctricos que ya llegaron a constituir parte integral del hogar.

El desarrollo de la electricidad y electrónica ha sido de suma relevancia durante los últimos siglos, pues ha cambiado sustancialmente el estilo de vida de las personas, llegando incluso a la “dependencia” de éstos elementos. En estos días no podemos imaginar un mundo sin objetos eléctricos y electrónicos, estamos tan acostumbrados a ellos que cuando hacen falta caemos en una especie de “crisis”.

En general, la energía eléctrica produce distintos efectos, aplicables a objetos tecnológicos, que pueden combinarse entre sí:

- Luz

- Calor

- Sonido

- Movimiento

- Electromagnetismo

- Transmisión de datos

Actividad de comprensión:

a)  Realiza un mapa conceptual con los conceptos de la guía.

b)  Menciona 15 ejemplos de aparatos que funcionen con electricidad e identifica el efecto que utiliza (luz, calor, sonido, movimiento, etc).

c)  Dibuja, utilizando la simbología, un circuito en serie y uno en paralelo.